## Slide 1
// 节能改造立项审批汇报
产线设备能耗分析与节能改造立项
建议
基于一个月产线设备能耗数据的专项分析与改造立项汇报
READ THE BRIEF
DOC · 2026年9月
汇报对象：立项评审委员会

## Slide 2
万件 / 万kWh
kWh/件
0
20
40
60
80
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1号线
2号线
3号线
4号线
80
95
70
60
68
49
34
31
0.85
0.52
0.48
0.52
月产量（万件）
月用电量（万kWh）
单位能耗（kWh/件）
一个月产线能耗全景：四线月用电182万kWh，月电费约136.5万元
四线对比：月产量 / 月用电量 / 单位能耗
全厂月度合计
182万kWh
月总用电量
136.5万元
月电费
1638万元
年电费折算
按工业电价0.75元/kWh计
关键发现
01
能效分化明显，1号线是洼地
单位能耗0.85 kWh/件，约为其余三线（0.48-0.52）的1.6-1.8
倍。
02
产量与电量份额倒挂
1号线产量约占26%，用电量约占37%，用电结构最不经济。
03
高产量不必然高单耗
2号线月产量95万件为四线最高，单位能耗仅0.52 kWh/件。
04
3号线单耗最优但空载最高
单位能耗0.48 kWh/件四线最优，空载能耗12 kWh/h为四线之
最，待机管理有改进空间。
数据来源：产线能耗月度数据（用户素材，最近一个月实测）；月电费按工业电价0.75元/kWh测算，四线合计182万kWh、月电费约136.5万元及年电费约1638万元为推导值

## Slide 3
kWh/件
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1号线
2号线
3号线
4号线
0.85
0.52
0.48
0.52
行业标杆 0.45
对标行业标杆0.45 kWh/件：1号线超标杆89%，2/3/4号线已接近标杆
四线单位能耗对标
单位 kWh/件 · 虚线为行业标杆 0.45
2/3/4号线：已接近标杆
2号线 0.52 kWh/件
超标杆约16%
3号线 0.48 kWh/件
四线最优 · 超标杆约7%-8%
4号线 0.52 kWh/件
超标杆约16%
三线优化空间有限，改造收益难以覆盖投入。
1号线：唯一显著能耗洼地
0.85 kWh/件
超标杆约89% · 绝对差距0.40
降至标杆 0.45
月多耗电 32万kWh · 约24万元
降至 0.5（保守）
月多耗电 28万kWh · 约21万元
按月产80万件、电价 0.75 元/kWh 测算；降至标杆月用电仅需 36万
kWh。
节能改造的优先级与最大价值点明确指向 1号线
数据来源：产线能耗数据（单源口径，无外部交叉验证）；电价换算系数 0.75 元/kWh · 2026年9月汇报期

## Slide 4
单位能耗 (kWh/件)
空载能耗 (kWh/h)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
2
4
6
8
10
12
NaN
NaN
NaN
NaN
0.85
0.52
0.48
0.52
8
6
12
5
单位能耗 (kWh/件)
空载能耗 (kWh/h)
根因排查确认：1号线液压系统老化导致效率下降，拉高单位能耗
四线能耗横向对比
近一个月实测
1号线单位能耗显著偏高，而空载能耗并非四线最高：高能耗来自负载运行时段，而非待机浪费
数据异常发现
1号线单位能耗 0.85 kWh/件，远高于其他产线的 0.5 左右；空载能耗 8 kWh/h 并非四线最高（3号线为 12 kWh/h），高能耗主因是负载运行效率损失，而非待机浪费。
根因锁定：液压系统老化
现场排查确认液压系统老化导致效率下降——液压元件磨损使能量转换损失增大，同等产出下耗电上升，与“单位能耗偏高、空载正常”的数据特征相互印证。
解决路径：整机更换
处置建议为整机更换液压系统而非零星维修：零星维修只能缓解个别元件症状，无法恢复整体系统能量转换效率，为下一页投资回报测算提供技术口径。
排查逻辑链
数据异常发现
单位能耗横向对比
→
现场排查
定位1号线液压系统
→
根因锁定
液压系统老化
→
解决路径
整机更换液压系统
数据来源：产线能耗月度数据（近一个月实测）；根因结论来自现场排查，均为用户素材口径，未做外部检索验证

## Slide 5
月用电（万kWh）
0
10
20
30
40
50
60
70
当前（0.85 kWh/件）
口径一（降至0.45）
口径二（降至0.5）
68万kWh
36万kWh
40万kWh
1号线改造投资回报测算：投入120万元，年节省电费252-288万元
1号线月用电对比：改造前后测算（万kWh）
测算口径：月产量80万件 · 单位能耗0.85 kWh/件 · 工业电价0.75元/kWh，参数均来自1号线实际运行数据
口径一 · 降至行业标杆 0.45 kWh/件
月省电 32万kWh · 月省电费 24万元
年节省电费 约288万元，为收益上限
纯电费口径回本约5个月（120万元 ÷ 月省24万元）
口径二 · 降至 0.5 kWh/件
月省电 28万kWh · 月省电费 约21万元
年节省电费 约252万元，仍为投入的两倍以上
回收期约5-6个月（120万元 ÷ 月省21万元）
保守口径约18个月收回成本
计入施工停产损失与投产爬坡期节能打折后回收期约18个月；年
节省电费252-288万元区间内投资均可行，回报清晰、风险可
控，具备立项价值。
数据来源：用户素材（1号线能耗实测数据与改造投资测算）；测算口径：月产量80万件、工业电价0.75元/kWh；回收期已计入施工停产与爬坡期保守因素

## Slide 6
kWh/h
0
2
4
6
8
10
12
1号线
2号线
3号线
4号线
8
6
12
5
3号线空载能耗四线最高：零投入管理改进压缩待机电费
四线待机空载能耗对比
单位：kWh/h · 3号线为四线之最，是4号线的 2.4 倍
3号线待机每小时仍跑 12 kWh（1号线 8、2号线 6、4号线 5），指向停机流程不规范
现象与根因
0.48
单位能耗 kWh/件 · 四线最
优
12
待机空载 kWh/h · 四线之最
约9元
每小时空载浪费 · 按0.75
元/kWh
生产环节效率没有问题，问题出在非生产时段——停机流程不规范，「该停未
停、该断未断」的浪费长期累积。
改进方向 · 零投资/低投入管理改进
01
规范停机与待机标准作业流程（SOP）
将停机、待机操作标准化，消除「人走机不停」的惯性空转
02
明确非生产时段停机、断电与预热要求
在保证恢复生产效率的前提下切断空载损耗
03
能耗监控看板异常告警
非生产时段异常能耗自动告警，让空载浪费可见、可追责、可闭环
与1号线液压系统技改形成「技术改造 + 管理改进」两条腿走路的完整方案
数据来源：一个月产线设备能耗实测数据（用户素材）；空载浪费按工业电价 0.75 元/kWh 测算

## Slide 7
kWh/件
0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.9
1号线现状
行业标杆
改造后验收目标
0.85
0.45
0.5
立项建议：批准1号线液压系统改造120万元投资，同步实施3号线停机管理改
进
1号线单位能耗对标：现状 / 行业标杆 / 验收目标（kWh/件）
预期总收益：1号线技改年节省电费约252-288万元，叠加停机管理零投入节约，显著降低全厂年电费基数（当前约1638万元/年）
决策要点回顾
问题
1号线单位能耗0.85 kWh/件，超行业标杆约89%
根因
液压系统老化导致效率下降，拉高单位能耗
方案
整机更换1号线液压系统，一次性投入约120万元
回报
年节省电费约252-288万元，回收期约18个月以内
技术改造线
批准120万元预算，整机更换1号线液压系统
安排生产淡季施工以压降停产损失；改造后以0.45-0.5 kWh/件为验收目标
管理改进线
3号线试点停机流程规范化，验证后推广全厂
零资本投入的流程改进，与技术改造形成双线并行、互补降险
数据来源：一个月产线设备能耗实测数据与改造投资回报测算（用户素材）

## Slide 8
// END
恳请评审委员会批准立项
感谢各位评审，恳请批准节能改造立项
BACK TO TOP
汇报人 / 设备工程部
2026年9月 · 附：能耗数据明细与测算表备查